Инструкция по установки и эксплуатации

ОП035      АЕ44

Каминные вставки, серия MONOBLOCCO

La Nordica, Италия

# Руководство по эксплуатации и установке

1. СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Содержание ……………………………………………………………...... | Стр.1 |
| --- | --- |
| 2. Общие положения………………………………………………………… | Стр.2 |
| 3. Описание прибора ……………………………………………………….. | Стр.2 |
| 4. Общие требования по установке ……………………………………...... | Стр.3 |
| 5. Противопожарные нормы ……………………………………………….. | Стр.3 |
| 6. Требования к дымоходу …………………………………………………. | Стр.4 |
| 7. Обеспечение конвекции …………………………………………………. | Стр.5 |
| 8. Подключение к дымоходу ………………………………………………. | Стр.6 |
| 9. Установка вентилятора и датчика ………………………………………. | Стр.7 |
| 10. Рекомендуемое топливо ………………………………………………... | Стр.7 |
| 11. Растапливание …………………………………………………………... | Стр.8 |
| 12. Эксплуатация ……………………………………………………………. | Стр.8 |
| 13. Эксплуатация в межсезонный период ………………………………… | Стр.9 |
| 14. Уход за камином ………………………………………………………... | Стр.9 |
| 15. Расчет мощности прибора ……………………………………………… | Стр.10 |
| 16. Технические характеристики для расчета дымохода ………………… | Стр.11 |
| 17. Технические параметры ………………………………………………... | Стр.12 |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Установкой камина должны заниматься компетентные специалисты и в соответствии с региональными нормами и требованиями.

Соблюдение инструкций является предпосылкой безупречной работы камина,  безопасной и экологически  безвредной его эксплуатации. В противном случае,  гарантийные обязательства теряют  свою силу.

В случае недопустимых изменений в конструкции прибора, а также  использования не оригинальных запчастей производитель не несет общих гарантийных обязательств.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Корпус каминной  вставки выполнен  из  чугуна и стали. Все швы между составляющими элементами корпуса  герметизированы  жаропрочной мастикой. Топка, а также  съемный зольник выполнены из чугуна. Внешний конвекционный кожух выполнен из оцинкованной стали.

По внешним стенкам топки предусмотрены встроенные воздушные зазоры и ребра жесткости для обеспечения циркуляции воздуха.

Задняя стенка топки двойная, дополненная декоративной съемной пластиной, в которой предусмотрены технологические отверстия. Через эти отверстия в топку попадает предварительно подогретый воздух, что обеспечивает вторичный дожиг газов и более высокий процент КПД.

Топки оснащены телескопическим подъемным механизмом дверцы, что обеспечивает  ем герметичность, бесшумность и надежность в эксплуатации. Противовесы надежно закреплены на цепях.

Топка оснащена панорамной дверцей (с жаропрочной стеклокерамикой,  до 700(С), что позволяет любоваться игрой огня, кроме того, служит защитой от попадания в помещение дыма и искр.

Воздух в помещении прогревается за счет:

а) Конвекция

б) Лучевое тепло

Каминная вставка оснащена заслонками для первичной и вторичной подачи воздуха, что позволит Вам управлять процессом горения. См. рис на стр.4   оригинальной инструкции.

- Регулятор первичной подачи воздуха

- Регулятор вторичной подачи воздуха

1) Регулятор первичной подачи воздуха

С помощью регулятора, расположенного под топкой слева, регулируется первичная подача воздуха, которая осуществляется через зольник и колосниковую решетку. Первичный поток воздуха необходим при растапливании камина. Повернуть регулятор до упора влево – подача воздуха открыта. Рекомендовано регулярно  чистить зольник во избежание препятствия поступления воздуха для горения.

В случае топки дровами,  первичная подача воздуха должна быть прикрыта, после того, как огонь разгорелся. В противном случае дрова будут быстро прогорать, а стенки топки подвергаться перегреву.

2) Регулятор вторичной подачи воздуха

Под топкой справа расположен регулятор вторичной подачи воздуха. При растапливании дровами, заслонка должна быть  максимально открыта (вправо до упора), чтобы продукты сгорания подвергались вторичному дожигу. Это обеспечит высокий КПД и чистое стекло.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Убедитесь в пригодности Вашего дымохода для безопасной эксплуатации камина,  прежде чем преступить к установке прибора. Доверьте установку и последующий контроль компетентным специалистам.

1)  Перед установкой прибора убедитесь в том, что:

- перекрытия или пол выдерживают вес конструкции и изолированы в соответствии с нормами, если они  выполнены пожароопасных материалов

-  в помещении, где будет установлен камин, обеспечен достаточный приток воздуха для горения (или возможность забора воздуха из вне)

- в помещении, где будет подключен камин не установлены вытяжки, газовые аппараты, насосы и другие приборы, которые при одновременном использовании с камином приводят к разряжению в дымоходе и плохой тяге.

- дымоход и соединительные трубы, куда подключается каминная вставка, выполнены из пригодных  для этого материалов, в соответствии с нормами и правилами.

- между стенами и корпусом  камина  оставляйте минимальное расстояние  5см (См. рис.2 на стр.5)

- Перед установкой определите для себя, будет ли Ваш камин работать на естественной конвекции, или Вы предусмотрите принудительную вентиляцию

- Установите прибор четко вертикально, на ножки, которыми комплектуется каждый камин

Подключение прибора дымоходу, а также подключение дополнительного забора воздуха мы рекомендуем доверить компетентным специалистам.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ

При  установке каминной вставки необходимо соблюдать следующие нормы пожарной безопасности:

а)    Не располагать предметы мебели или другие предметы в  области излучения камина    ближе, чем на 80см;

б)  Если пол, на который устанавливается камин, вызывает опасность воспламенения, необходимо предусмотреть жаропрочное основание для камина, например стальную пластину (см. рис. 3 на стр.6 оригинальной инструкции)

Н – высота от пола до основания топки

А – Пожаробезопасные границы для основания по сторонам от очага (А = Н + 20см, но не менее 40см)

В – Пожаробезопасные границы основания спереди от очага (В = Н + 30см но не менее 60см)

Не применять спирт, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для растапливания и не распылять вблизи открытого огня

Не оставляйте без присмотра камин с открытой дверцей. Не оставляйте без присмотра детей вблизи работающего камина.

5.1 Внимание!

В случае возникновения внутридымоходного пожара:

- Плотно закройте дверцу камина

- Перекройте подачу воздуха для горения и заслонку  на патрубке

- Потушите огонь огнетушителем (в составе – диоксид углерода CO()

- Для решения проблемы необходимо вмешательство пожарников

Никогда не тушите огонь водой.

5.2 Несущие конструкции и балки

Соблюдение пожарных норм при  установке деревянных балок  является так же неотъемлемой частью работ при подключении дымохода. Необходимо учитывать, что внутренние стенки и основание балки должны быть защищены от воздействия высоких  температур (более 65(С).

См. 4 на стр. 7

(1)Балка; (2)жаростойкий теплоизолирующий материал; (3)Воздушный зазор; (4)Металлический опорный уголок

Внимание: Производитель не несет ответственности за несоблюдение настоящих рекомендаций или использование других конструкций и материалов,  не рекомендованных настоящей инструкцией

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДУ

Необходимые условия для правильной эксплуатации камина:

(   Внутренне сечение дымохода должно быть предпочтительно круглым;

(  Дымоход должен быть теплоизолированным, влагоустойчивым и состоять из необходимых элементов в соответствии с действующими нормами (конденсатосборник, прочистное отверстие и др.);

(  Максимальный угол наклона соединительных участков составляет  45°С;

( Если Вы подключаете вставку к уже имеющемуся в стене дымохода, убедитесь в его  пригодности для эксплуатации

( Руководствуйтесь техническими параметрами, приведенными в настоящей инструкции, и следуйте нашим рекомендациям.

В случае, если Ваш дымоход предусматривает квадратное или прямоугольное сечение, мы рекомендуем закруглить  внутренние углы (рис. 5 на стр.7) радиусом не менее 20мм. В случае прямоугольного сечения соотношение граней дымохода = 1,5

Слишком маленькое сечение может привести к плохой тяге в дымоходе.

Рекомендованная минимальная высота дымохода составляет 4м.

Не рекомендуем использовать следующие материалы в изготовлении дымохода: асбест, оцинкованная сталь, пористые поверхности.

Некоторые рекомендации по дымоходу:

См.рис.5 на стр. 7

- дымоход выполнен из стали AISI 316, двойные стенки, жаростойкая теплоизоляция  (до 400(С).

КПД – 100%

- Четырехугольный бетонный дымоход с воздушными зазорами

КПД – 80%

- Дымоход выполнен из жаропрочных материалов, внутренняя труба двойная, изолированная, внешняя рубашка – выполнена из пенобетона.

КПД – 100%

- По возможности избегайте прямоугольных сечений. Или соблюдайте соотношение граней как показано на рис.5 на стр.7

КПД – 40%

Рис.6 на  стр.8

Правильное подключение каминной вставки к дымоходу

- прочистное отверстие

Рис.7 на стр.8

Невозможно подключение нескольких приборов к одному каналу. Каждый прибор необходимо подключать к отдельному дымовому каналу.

Минимальное сечение дымохода для приборов с диаметром выходного патрубка ( 200мм должно составлять 4дм2 (например, 20 х 20см). А для приборов с диаметром выходного патрубка ( 200мм – 6,25дм2 (например, 25 х 25см).

Слишком большое или наоборот недостаточное сечение дымового канала приведут к нарушениям в работе Вашего камина.

Расчет высоты дымохода относительно конька и наклона крыши.

Рис.10 на стр.10

| Положение дымохода согласно нормам UNI 10683/98 |
| --- |
| Угол наклона крыши | Расстояние от конька до трубы | Мин. высота дымохода (от выхода на крыше) |
| ( | А (м) | H (м) |
| 15( | ( 1,85м | 0,50м от конька |
|  | ( 1,85м | 1,00м от крыши |
| 30( | ( 1,50м | 0,50м от конька |
|  | ( 1,50м | 1,30м от крыши |
| 45( | ( 1,30м | 0,50м от конька |
|  | ( 1,30м | 2,00м от крыши |
| 60( | ( 1,20м | 0,50 м от конька |
|  | ( 1,20м | 2,60м от крыши |

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНВЕКЦИИ

Каминные вставки могут работать на естественной или принудительной конвекции, благодаря возможному подключению центробежного вентилятора. Поэтому перед установкой камина необходимо решить, будет ли Ваш камин работать благодаря естественной конвекции или с использованием принудительной вентиляции.

А) ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха по внешним стенкам камина, удалите расположенные под топкой отмеченные пунктиром детали, как показано на рис.12 на стр.11 оригинальной инструкции.

В случае, если Вы выбрали естественную конвекцию,  в последующем уже невозможна установка электровентилятора.

Б) ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Благодаря встроенному  электровентилятору, более эффективно можно использовать разводку горячего воздуха. Длина каналов не должна превышать 4м. В этом случае не нужно снимать отмеченные пунктиром детали, расположенные под топкой.

На всех каминных вставках по умолчанию встроен конвекционный кожух и предусмотрены 4 канала для вывода горячего воздуха, 150мм(

а) Вы можете использовать 2 канала (по умолчанию 2 патрубка) или все 4. Для этого удалите заглушки на коробе, отмеченные пунктиром.

б) после того, как отверстия готовы, установите воздуховоды, 150мм(.

в) длина каналов при естественной конвекции не должна привыкать 2м, при принудительной вентиляции – 4м. Воздуховоды должны быть изолированы, обеспечивая тепло – и шумоизоляцию.

г) Решетки выхода горячего воздуха должны располагаться на высоте не ниже 2м от пола, во избежание прямого теплового воздействия на человека.

д) Для обеспечения равномерного распределения теплого воздуха, длина воздуховодов должна быть одинаковой (рис.13 – 14 на стр.11 оригинальной инструкции).

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЫМОХОДУ

Для элементов подключения к дымоходу рекомендуем использовать нерж. сталь толщиной не менее 2мм или сталь  316 не тоньше 1мм.

Не использовать для этого другие металлические трубы или асбестсодержащие материалы, т.к. они подвержены образованию трещин или др. разрушений. Это вызывает риск разгерметизации соединений и выход дыма.

Вставку герметично подсоединить к дымоходу. Максимальный угол наклона при подключении составляет 45°, во избежание скопления конденсата (например, в начале топки) и разрушения внутренних стенок дымохода. Кроме того, это не препятствует скорости отходящих газов.

Внутренний диаметр соединительных труб должен соответствовать внешнему диаметру патрубка каминной вставки.

Нормальное давление в дымоходе составляет 10 – 12 Па (= 1 – 1,2 мм ртутного столба). Замеры необходимо производить, когда прибор теплый. Если давление превышает 17 Па (=1,7мм рт.ст), необходимо установить дополнительный регулятор тяги в дымоходе (заслонку).

Внимание:

В случае использования металлорукавов, они должны быть обязательно изолированы (минеральная базальтовая вата, жаропрочностью не менее 600(С).

Внутритопочное пространство обязательно постоянно должно омываться воздухом. Для это очень важно, обеспечить хорошую  циркуляцию холодного и горячего воздуха. Руководствуясь рис. 15 на стр.12, настоятельно рекомендуем соблюдать следующие нормы:

Минимальная площадь полезного сечения отверстия для забора холодного воздуха - 750см²

Для выхода горячего воздуха – 1000см²

Минимальное расстояние между боковыми стенками облицовки,  задней стенкой и внешними стенками самой каминной вставки должно составлять не менее 5см.

Перед установкой каминной вставки рекомендуем подготовить основание под неё.

8.1 Приток воздуха из другого помещения

Для оптимального процесса горения  важна постоянная циркуляция  воздуха и  достаточный  приток свежего воздуха. Естественную вентиляцию обеспечивают  дверь или окна, выходящие на улицу. Для того, чтобы Ваш камин хорошо работал и при плотно закрытых дверях и окнах, можно предусмотреть приток воздуха из вне:

- Приток воздуха должен быть организован так, чтобы воздух проходил без препятствий

- На входе этого канала необходимо установить решетку

- Минимальная площадь сечения 100см2

- Избегайте забор воздуха для горения из таких помещений как кухни, гаражи, ванные комнаты

(См. рис.16 на стр. 13)

Рис.17 на стр. 13

(1) Теплоизоляция  (2)Герметизация  (3) Изоляция фольгированной мин.ватой (4) Прочистное отверстие (5)Приток  воздуха из вне (6)Решетка для выхода горячего воздуха (7)Короб, выполненный из жаропрочного материала (8) Максимальный угол подключения 45º (9)Изолированная деревянная балка (10) Минимальное расстояние до задней изолированной стенки и по бокам 5см.

9. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА

В работе каминных вставок серии MONOBLOCCO может быть использован электровентилятор с целью обеспечения более равномерной и быстрой циркуляции воздуха в помещении и забора воздуха из вне (см. главу 7).

Для подключения устройства обеспечения принудительной вентиляции руководствуйтесь прилагаемой  схемой и нашими рекомендациями.  Устройство состоит из центробежного вентилятора (800м3/час), зажигания, предохранителя и термостата. Термостат подает сигнал и вентилятор автоматически включается, если стенки топки достаточно нагрелись и выключается, если стенки топки остывают.

Подключение устройства к сети и каминной вставке должны осуществлять только компетентные специалисты и в соответствии с действующими нрмами.

Для подключения устройства  в работу допустимо напряжение 230 Вольт, WS 50Гц с заземлением.

Предохранитель разработан и предназначен только для работы настоящего устройства, вместе  с которым он комплектуется.

10. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО

Допустимое топливо - сухие дрова,  с максимальным содержанием  влаги 20%. Рекомендуем закладывать в топку не более 3-4 поленьев, длиной 20 – 30см, (30 – 35см максимально Теплопроизводительность  свежесрубленного дерева значительно ниже, чем у сухих дров. При сжигании  влажных дров возникает риск образования конденсата и скапливания сажи. Что может послужить причиной пожаров внутри дымохода. Кроме того,  выброс в атмосферу образующихся швельгазов, содержащих высокий процент окиси углерода, загрязняет атмосферу в целом и наносит непоправимый вред здоровью окружающих Вас людей.

Свежесрубленное дерево характеризуется содержанием влаги около 60%, что значительно затрудняет растапливание и снижает КПД.

Не рекомендуем использовать в качестве топлива уголь,  листы фанеры, лакированное дерево, а так же бумагу, мусор и другие отходы. В этом случае гарантийные обязательства по работе прибора теряют свою силу.

Используйте бумагу только для растапливания камина.  Не используйте Ваш камин в качестве утилизатора отходов.

11. РАСТАПЛИВАНИЕ

Поднимите дверцу камина вверх. При растапливании используйте мелкие щепки, можно использовать специальные средства для растапливания.

Запрещается использовать воспламеняющиеся жидкости, такие как алкоголь, бензин, масла. Откройте полностью первичную подачу воздуха (регулятор до упора влево), вторичную – приоткройте слегка.

Когда дрова хорошо разгорелись, можно установить заслонки в нужное положение (Глава12). Для закладки дров дверцу открывайте медленно, чтобы избежать попадание дыма в помещение. Не перегружайте камин дровами (руководствуйтесь нашими рекомендациями в главе 18).

Слишком много дров и большой приток воздуха  могут привести к перегреву корпуса камина.

Не распыляйте вблизи работающего камина легковоспламеняющихся газов или жидкостей.

При первом растапливании важно учитывать следующие моменты:

-  Конструкция каминной вставки состоит из элементов, выполненных из разных материалов – чугуна, стали, керамота.

- Корпус вставки нагревается неравномерно. Отдельные области   подвергаются  разным температурным воздействиям (разницу температур составляет диапазон между 300 – 500°C).

- На  сроке службы камина сказывается также  различная интенсивность эксплуатации: в отопительный период, межсезонье или летом.

-  При первой эксплуатации камина возможно появление неприятного запаха. Это нормальное явление, т.к. обгорает слой жаропрочной краски, которой покрыта печь. Новый прибор следует хорошо протопить, помещение хорошо проветрить.

При растапливании следуйте нашим  рекомендациям:

- Обеспечить достаточный приток свежего воздуха в помещение

- При первой эксплуатации не забивайте топку дровами, достаточно и половины рекомендованной нормы (см. выше). Заслонки  для подачи воздуха прикрыть чуть менее, чем рекомендовано в инструкции. Печь топить непрерывно не менее 6-10 часов.

- Протопите так несколько раз

- Постепенно подкладывать дрова, не преувеличивая рекомендованную норму. В первое время дайте Вашему камину «хорошо» поработать, не допускайте быстрого охлаждения рабочей поверхности топки.

- Не прикасаться к прибору и не оставлять предметов на поверхности прибора во время первой и последующей эксплуатации камина.

- Не перегревайте прибор и не забивайте дровами – это продлит срок службы Вашего камина

Слишком много дров и большой приток воздуха в топку могут привести к перегреву, тем самым навредить Вашему камину. В этом случае производитель не берет на себя выполнение общих гарантийных обязательств.

12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После того, как дрова разгорелись, установите регуляторы в нужное положение и заложите рекомендованное количество дров. С помощью заслонок Вы регулируете теплоотдачу. Регулируйте подачу воздуха по мере потребности в  теплоотдаче. Правильный процесс горения (с минимальным ущербом): при топке дровами большая часть воздуха поступает посредством регулировки вторичной подачи воздуха. Рекомендуемое положение регуляторов подачи воздуха для достижения номинальной мощности при условии тяги в дымоходе 10Па.:

| Модель | Топливо | Первичная подача воздуха | Вторичная подача воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиано | Дрова | Закрыта | Открыта |
| Тондо | Дрова | Закрыта | Открыта |
| Призмо | Дрова | Закрыта | Открыта |

Кроме предусмотренных регуляторов подачи воздуха в топку интенсивность процесса горения и  отопительную способность прибора определяет состояние Вашего дымохода. Если тяга очень хорошая, заслонки в камине можно открывать не полностью. Чем хуже тяга в дымоходе, тем больше необходимо открыть заслонки в камине.

О процессе горения Вы можете судить и по  дыму, выходящему из трубы: если он белый – возможно это говорит о том, что влажность дров превышает норму, если дым черного или серый – знак неполноценного горения (требуется  больший объем вторичной подачи воздуха)

Мы рекомендуем  топить камин с  закрытой дверцей (до упора вниз), чтобы избежать перегрева прибора.

13. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В МЕЖСЕЗОННЫЙ ПЕРИОД

При эксплуатации камина в межсезонье и при плохих погодных условиях  возможно нарушение  тяги в дымоходе, что сказывается на работе камина в целом. Рекомендуем руководствоваться следующими правилами:

- Делать закладку дров, рассчитанную на несколько часов

- Не выставлять регулятор на минимальные позиции

- Регулярно чистить зольник (только в охлажденном состоянии)

- Контролируйте герметичность в местах соединения, а также в ревизионных отверстиях.

14. УХОД ЗА КАМИНОМ

14.1 Чистка дымохода

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год, необходимо проводить полную чистку печи и дымохода. Скапливание сажи на стенках дымохода негативно сказывается на тяге, соответственно на работе камина, а также служит причиной возникновения внутридымоходных пожаров. Дымоход чистить только в охлажденном состоянии. Доверьте чистку дымохода компетентным службам.

Заслонка на патрубке камина закреплена шурупами, её легко можно демонтировать при чистке канала, а затем установить на  место.

14.2 Чистка стекла

Дверцу плотно закрыть, опустив до упора вниз. Только после этого специальным ключом открыть дверцу и чистить стекло.

Важно: Стекло чистить только в охлажденном состоянии!

Дверцы каминных вставок  выполнены из жаростойкой стеклокерамики. В случае неправильной эксплуатации, например, при использовании  сырых дров или при эксплуатации в межсезонный период, возможно оседание копоти на стекле. Хорошо протопите камин сухими дровами и Ваше стекло очистится само.

Стекло легко чистится средством для чистки каминного стекла.

Экологически полезный совет:

Стекло можно чистить золой. Погрузите в золу  влажную тряпку или  газетную бумагу и протрите ей стекло. После этого вытрете его сухой тряпкой.

14.3 Чистка зольника

Регулярное перетряхивание золы и очищение зольника являются также важными составляющими отличной работы прибора. Для растапливания рекомендуем оставлять на дне топки 3 – 4мм  золы

Не реже одного раза в год рекомендуем чистить и каналы забора воздуха для горения из других помещений.

Также рекомендуем регулярно проводить полный инспекционный контроль Вашего камина с привлечением компетентных служб.

14.4 Подъёмный механизм

Бесшумное и надежное открывание дверцы камина обеспечивает телескопический подъемный механизм. Поскольку он подвергается постоянному механическому воздействию, смазка со временем стирается, это затрудняет ход дверцы, приводит к более «громкому» её открыванию. В комплектации каждой каминной вставки прилагается запасной тюбик со смазкой.

При необходимости, дверь открыть до упора вверх, нанести небольшое количество смазки на направляющие с обеих сторон (так высоко, как это возможно).  Закрывать дверцу несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась на шинах.

Внимание: Используйте только оригинальную смазку от La Nordica

15. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ПРИБОРА

Не существует четких норм и формул, по которым можно рассчитать необходимую отопительную мощность. Эта величина напрямую зависит от характеристик помещения, в котором установлен камин, прежде всего от степени его изолированности. В среднем, для  нормально изолированного помещения необходимая номинальная мощность составляет 40 кКал/час на 1м3 (при внешней температуре 0(С)

Т.к. 1кВт соответствует 860кКал/час, то это равноценно характеристике 50Вт/ м3

Например, мы хотим отопить нормально изолированное помещение общим объемом 150м3 (10 х 6 х 2,5м), т.е.  150м3 х 50Вт/м3 = 7500 Вт или 7,5Квт мощности нам для этого понадобится.

Т.е. в качестве полноценного отопительного прибора вполне достаточно камина мощностью 10кВт.

| Топливо | Энергетическая ценность | Необходимое кол-во в соотношении к 1кг сухих дров |
| --- | --- | --- |
|  | Единица | кКал | кВт |  |
| Сухие дрова (15% влаги) | кг | 3600 | 4,2 | 1,00 |
| Сырые дрова (50% влаги) | кг | 1850 | 2,2 | 1,95 |
| Древесные брикеты | кг | 4000 | 5,0 | 0,84 |
| Брикеты бурого угля | кг | 4800 | 5,6 | 0,75 |
| Антрацит | кг | 7700 | 8,9 | 0,47 |
| Кокс | кг | 6780 | 7,9 | 0,53 |
| Природный газ | м3 | 7800 | 9,1 | 0,46 |
| Нафтен | л | 8500 | 9,9 | 0,42 |
| Электричество | кВт/час | 860 | 1,0 | 4,19 |

16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА ДЫМОХОДА

|  | Monoblocco 900 Piano Топливо: дрова |
| --- | --- |
| Номин. мощность, кВт | 15 |
| Скорость отходящих газов | 11.1/12.9 |
| Т - ра отходящих газов (на патрубке), (С | 300/320 |
| Давление в дымоходе, Па | 0,14 |

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|  | Monoblocco 900 Piano |
| --- | --- |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Номин. мощность, кВт | 15 |
| Необходимый обьем топлива, кг/час | 4,2 |
| КПД,% | ( 78 |
| Давление в дымоходе, Па | 12 |
| Встраиваемые ножки | ( |
| Диаметр патрубка, мм | 250 |
| Дымоход | от 5 м 25х25см или Ø250 от 4,5м 30х30см или(300 |
| Дверца с жаростойким стеклом | ( |
| Заслонка для первичной подачи воздуха | ( |
| Заслонка для вторичной подачи воздуха | ( |
| Съемный зольник | ( |
| Вес прибора, кг | 351 |
| Канал для забора воздуха из вне | ( 200 |

# Text boxes

Каминные вставки серии Моноблоко